# Технические характеристики противогазов детских фильтрующих ПДФ-2ДУ, ПДФ-2ШУ

| Наименование | Ед.зм. | ПДФ-2ДУ | ПДФ-2ШУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе (при 30 л/мин), не более | Па | 176,6 | 176,6 |
| Габаритные размеры при размещении в сумке, не более | мм | 210x200x110 | 210x200x110 |
| Масса комплекта противогаза, не более | г. | 750 | 850 |
| Температурный диапазон эксплуатации, | °С | от -40 до +40 | от -40 до +40 |

# Технические характеристики фильтрующе-поглощающих коробок ГП-7кБ и ГП-7кБ-Оптим

| Наименование | Ед.зм. | ГП-7кБ | ГП-7кБ-Оптим |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе (при 30 л/мин), не более | Па | 125 | 135 |
| Коэффициент проницаемости по СМТ, не более | % | 0,0001 | 0,0001 |
| Время защитного действия, не менее |
| Циклогексан (C6H12) | мин. | 70 (при С0=3,5мг/л) | 70 (при С0=3,5мг/л) |
| Сероводород (H2S) | мин. | 40 (при С0=1,4мг/л) | 40 (при С0=1,4мг/л) |
| Хлор (Cl2) | мин. | 20 (при С0=3,0мг/л) | 20 (при С0=3,0мг/л) 19 (при С0=15,0мг/л) |
| Диоксид серы (SO2) | мин. | 20 (при С0=2,7мг/л) | 20 (при С0=2,7мг/л) |
| Аммиак (NH3) | мин. |  | 50 (при С0=0,7мг/л) |
| Цианид водорода (HCN) | мин. | 20 (при С0=5,0мг/л) | 18 (при С0=5,0мг/л) |
| Хлорциан | мин | 20 (при С0=5,0мг/л) | 12 (при С0=5,0мг/л) |
| о-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат | мин | 16540 | 18600 |
| о-изопропилметилфторфосфонат | мин | 1580 | 1580 |
| Мышьякосодержащие соединения | мин | 1350 | 1240 |
| Коэффициент проницаемости по радиоактивным веществам (пары соединений радионуклида йода-131), не более | % | 0,002 | 0,004 |
| Масса, не более | г. | 250 | 290 |